Урок фізики у 9 класі 						Дата

Тема уроку. Послідовне з'єднання провідників.

Тип уроку: комбінований.

Мета уроку: розкрити взаємозв'язок між силою струму, напругою й опором кола при послідовному з'єднанні провідним продовжити формування вмінь учнів застосовувати закон Ома для розрахунку опорів провідників, складати електричне коло. читати показання приладів; розвивати вміння зіставляти, порівнювати, узагальнювати.

План уроку

| Етапи | Час | Прийоми та методи |
| --- | --- | --- |
| Постановка навчальної проблеми; актуалізація опорних знань учнів | 5-10 хв. | Бесіда; записи на дошці та в зошитах |
| Закріплення знань, умінь і навичок учнів. | 20-25 хв. | Розв’язування задач; записи на дошці та в зошитах |
| Домашнє завдання | 1—2 хв. | Коментар учителя; . записи на дошці та в щоденниках |

Хід уроку

Постановка навчальної проблеми; актуалізація опорних знань учнів

Запитання для організації бесіди

- Якими фізичними величинами характеризується будь-яке електричне коло?

- Що характеризує напруга?

- Що характеризує сила струму?

- Що характеризує опір?

- Яким законом пов'язані між собою ці три фізичні величини?

- Як залежить сила струму від напруги й опору ділянки електричного кола?

- Яке з'єднання провідників ми називаємо послідовним?

При послідовному з'єднанні провідників:

- Сила струму в різних ділянках послідовно з'єднаного кола є однакова, оскільки

І =q/t

Цей висновок можна записати так:

Iзаг=I1=I2

- Напруга на з'єднанні провідників дорівнює сумі напруг на кожному провіднику, оскільки

U=U1+U2+…+Un

Напруга на провідниках прямо пропорційна їхнім опорам:

U1/U2 = R1/R2

- А чому дорівнює опір послідовно з'єднаних провідників? З’єднуючи провідники послідовно, ми тим самим збільшуємо довжину провідника. Що при цьому відбувається з опором кола? Опір з’єднання дорівнює сумі опорів провідників:

R=R1+R2+…+Rn

Перевіримо записані нами закони на досліді.

Завдання.

- Чому дорівнює загальний опір двох послідовно з’єднаних ламп, якщо опір першої лампи дорівнює 30 Ом, а другої – 0,02 кОм? (50 Ом).

- Як увімкнути лампу, на цоколі якої написано 12 В, 1 А, якщо напруга джерела струму 36 В? Можна використати реостати з такими даними:

1) 100 Ом, 0,5 А;

2) 16 Ом, 2 А;

3) 40 Ом, 1,2 А.

(Відповідь: Потрібно ввімкнути послідовно з лампою третій реостат і відрегулювати за його допомогою нормальне розжарення лампи. Перший реостат має мале значення припустимого струму (для нормального горіння лампи), другий — малий опір, і сила струму, який проходить через лампочку, перевищить припустиму.)

Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал уроку.

Підготував:

Нечипуренко В.А.

вчитель фізики,

КЗО «Новопокровська СЗШ»