Опорні  конспекти

для проведення уроків природознавства в 6 класі.

Орел Людмила Петрівна ,

вчитель фізики Микільської-на-Дніпрі СШ

Машини та механізми

Механізми – це пристосування,                                                      Машини – це механізми для

Які полегшують працю людей                                                         перетворення енергії одного

виду рухів в інший

Машини і механізми виготовляють із

певних матеріалів, враховуючи їхні

властивості

речовини                             матеріали

кварц                                  скло

алюміній                           метал

целюлоза                           деревина

органічні

сполуки                             пластик

Сила. Види сил

Сила –F                            Сила має напрям,

Сила – це міра взаємодії 	    Одиниця                        точку прикладення,

сил.	   сили – 1 Н                          числове значення

(Ньютон)

В природі діють

різноманітні сили:

Сила земного тяжіння         Сила пружності                 Сила тертя	Виштовхувальна сила

Силу вимірюють за

допомогою динамометра

Динамометр:

Пружина

Нульова позначка

Шкала

Гачок

Робота

Робота – це міра   	               Робота – А

дії сили.                                        Одиниця 	А = F · S

роботи-1 Дж

(джоуль)

Вчимося розв’язувати

задачі

Задача 1. Робітник перевіз візок на відстань 5 м.  Для цього він приклав до візка

силу 15 Н. Яку роботу виконав робітник?

Дано:

F = 15 Н	А = F · S	А = 15 м ·5 м = 75 Дж

S = 5 м

А - ?

Відповідь: А = 75 Дж.

Задача 2. Підйомний кран виконав роботу, яка дорівнює 5000 Дж. На яку

висоту він підняв вантаж вагою 200 Н?

Дано:

А = 5000 Дж         А = F · S	S = 5000 Дж : 200 Н = 25 м

F = 200 Н              S = A : F

S - ?

Відповідь: S = 25 м.

Задача 3. Вантаж піднімають на висоту 2 м, виконуючи роботу 42 Дж. Яку           силу при цьому прикладають?

Дано:

А = 42 Дж     	А = F · S	F = 42 Дж : 2 м = 21 Н

S = 2 м      	F = A :  S

F - ?

Відповідь:  F = 21 Н.

Прості механізми

Людині не завжди вистачає сили,	                   У техніці, на виробництві, у побуті

щоб виконати потрібну їй роботу.	                   застосовують різні пристрої, які

Тому вона навчилася збільшувати 	                  дають змогу змінювати як значення,

силу рук, використовуючи 	                              так і напрям сили. Ці пристрої

різноманітні пристрої.	                                    називаються простими механізмами.

Похилу площину використовують     Клин використовують            Важіль –це жорсткий стержень,

для підняття вантажу на висоту.      для полегшення рубання      змінює напрям і значення

дров.	      сили.

Коловорот – це кругле тіло,	Блок – це колесо із 	Нерухомий блок змінює

яке закріплене на осі й може	жолобом, закріплене в 	напрям сили, а рухомий -

обертатися за допомогою 	обоймі. Через жолоб	дає виграти в силі у два	блока пропускають    рази, але супроводжується

ручки.	мотузку, трос або             програшем у відстані

ланцюг.	у два рази.

Енергія

Енергія - це

здатність тіла

виконувати

Без енергії неможлива 	       роботу.	Енергія не може ні виникнути

будь-яка життєдіяльність,                                         з нічого, ні зникнути безслідно.

не рухаються автомобілі,                                          Вона може бути одержана з

не працює опалення.	природних ресурсів.

Механічна                  Теплова

Види енергії

Атомна                               Електрична

Енергія. Види енергії

Енергія – Е                     Енергія необхідна для того, щоб

Одиниця 	 почати  який-небудь рух, що-небудь

Енергії - 1Дж	  підняти, нагріти та освітити.

(джоуль)

Теплова енергія-	  Електрична енергія -

енергія, яка 	  енергія електричних

виділяється при 	 розрядів та електро-

згоранні органіч-	  магнітного поля

ного палива                  Атомна енергія (ядерна

енергія) –внутрішня

енергія атомного ядра,

яка зумовлена ядерними

силами, які діють між

частинками ядра. Може

вивільнюватися в результаті

ядерних реакцій.

Механічна енергія

Потенціальна 	                                     Кінетична

Е= F · h=	   E=mv²/2

=mgh

Е - енергія	  E - енергія

F- сила	  m – маса тіла

h - висота	  v - швидкість

m – маса тіла	  тіла

g - прискорення

вільного падіння

g = 9,8 м/с²

Енергія. Розв’язування задач

Вчимося розв’язувати

задачі

Задача 1. Вертоліт підняв вантаж вагою 24 Н на висоту 900 м. Визнач потенціальну

енергію вантажу відносно Землі.

Дано:

F= 24Н	 E=F·h	Е = 24 Н · 900м = 21600 Дж

h=900 м

Е - ?

Відповідь: Е = 21600 Дж.

Задача 2. Хлопчик підняв м’яч вагою 0,2 Н на висоту 1 метр 50 сантиметрів. Визнач   потенціальну енергію відносно поверхні грунту.

Дано:

F= 0,2Н	                  E=F·h	     Е = 0,2 Н · 1,5м = 0,3 Дж

h=1м50см  =1,5м

Е - ?

Відповідь: Е = 0,3 Дж.

Задача 3.   Яблуко з потенціальною енергією 6 Дж і вагою 3 Н висить на гілці. На

якій висоті висить яблуко?

Дано:

F= 3Н	       E=F·h	     h = 6 Дж : 3 Н = 2 м

Е = 6 Дж	h =Е : F

h - ?

Відповідь: h = 2 м.

Задача 4. Людина, яка стоїть на драбині на висоті 1м 40 см, має потенціальну

енергію700 Дж. Якою є маса людини?

Дано:

h = 1м40см 1,4м       E=F·h =m · g · h     m = 700 Дж : (10м/с² · 1,4 м) = 50 кг

Е = 700 Дж	 m = E/( g · h)

g=10м/с²

m- ?

Відповідь: m = 50 кг

Енергія. Перетворення енергії

Сума потенціальної і кінетичної енергії ізольованого тіла у

будь-який  момент часу залишається сталою.

Перетворення енергії

Сонячна

Внутрішня	           Світова

Механічна                                 Електрична

Потенціальна 	      Кінетична

Вчимося розв’язувати

задачі

Задача 1. Сталева кулька масою 200 г, рухається зі швидкістю 30 м/с. Яка кінетична

енергія кульки?

Дано:

m = 200 г	=0,2кг	Е = m · v²/2  Е = 0,2 кг · (30 м/с)² /2 = 90 Дж

v = 30 м/с

Е -?

Відповідь: Е = 90 Дж.

Задача 2. Візок із кінетичною енергією 250 Дж, рухається із швидкістю 5 м/с.

Яка маса візка?

Дано:

Е = 250 Дж	Е = m · v²/2       m = 2 · 250 Дж / (5 м/с)² = 20 кг

v = 5 м/с	m = 2· Е / v²

m - ?

Відповідь: m = 20 кг.

# Text boxes

Машини

Енергетичні

Транспортні

Технічні (робочі)

Прості

механізми

Важіль

Блок

Похила

площина

Коловорот

Клин

Рухомий

Нерухомий

Джерела енергії

Горючі викопні:

Вугілля

Природний газ

нафта

Відновлюючи джерела:

Сонце

Вітер

Вода(гідроенергія)

Ядерне паливо:

Уран

плутон